## Slide 1
任务通知
FreeRTOS 内核实现与应用开发实战指南
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
01
任务通知代替消息队列
02
任务通知代替二值信号量
03
任务通知代替计数信号量
参考资料:《FreeRTOS 内核实现与应用开发实战指南》
主讲内容
03
任务通知代替事件组

## Slide 3
任务通知的实现
xTaskNotifyGive() | xTaskGenericNotify() | 发送通知，没有通知值 （信号量类型）
xTaskNotify() |  | 发送通知，带通知值
 |  | 发送通知， 带通知值，并且返回原通知值
xTaskNotifyAndQuery() |  | 
ulTaskNotifyTake() |  | 等待通知（信号量类型）
xTaskNotifyWait() |  | 等待通知
vTaskNotifyGiveFromISR() |  | xTaskNotifyGive ()的中断版本
xTaskNotifyAndQueryFromISR() | xTaskGenericNotifyFromISR() | xTaskNotifyAndQuery ()中断版本
 |  | ulTaskNotifyTake ()的中断版本
xTaskNotifyFromISR() |  | 
xTaskNotifyStateClear() |  | 清除所有未读消息

## Slide 4
任务通知代替消息队列
任务通知代替消息队列是在FreeRTOS中创建了三个任务，其中两个任务是用于接收任务通知，另一个任务发送任务通知。三个任务独立运行，发送消息任务是通过检测按键的按下情况来发送消息通知，另两个任务获取消息通知，在任务通知中没有可用的通知之前就一直等待消息。
步骤：
明确使用哪个函数
发送消息：xTaskNotify()
接收消息：xTaskNotifyWait()
创建任务
实现任务主体逻辑

## Slide 5
任务通知代替二值信号量
任务通知代替消息队列是在FreeRTOS中创建了三个任务，其中两个任务是用于接收任务通知，另一个任务发送任务通知。三个任务独立运行，发送通知任务是通过检测按键的按下情况来发送通知，另两个任务获取通知，在任务通知中没有可用的通知之前就一直等待任务通知，获取到通知以后就将通知值清0，这样子是为了代替二值信号量，任务同步成功则继续执行。
步骤：
明确使用哪个函数
发送信号量：xTaskNotifyGive()
获取信号量：ulTaskNotifyTake()
创建任务
实现任务主体逻辑

## Slide 6
任务通知代替计数信号量
任务通知代替计数信号量是基于计数型信号量实验修改而来，模拟停车场工作运行。并且在FreeRTOS中创建了两个任务：一个是获取任务通知，一个是发送任务通知，两个任务独立运行，获取通知的任务是通过按下KEY1按键获取，模拟停车场停车操作，其等待时间是0；发送通知的任务则是通过检测KEY2按键按下进行通知的发送，模拟停车场取车操作。
步骤：
明确使用哪个函数
发送信号量：xTaskNotifyGive()
获取信号量：ulTaskNotifyTake()
创建任务
实现任务主体逻辑

## Slide 7
任务通知代替事件组
任务通知代替事件组实验是在事件标志组实验基础上进行修改，实验任务通知替代事件实现事件类型的通信，该实验是在FreeRTOS中创建了两个任务，一个是发送事件通知任务，一个是等待事件通知任务，两个任务独立运行，发送事件通知任务通过检测按键的按下情况设置不同的通知值位，等待事件通知任务则获取这任务通知值，并且根据通知值判断两个事件是否都发生，如果是则输出相应信息，LED进行翻转。等待事件通知任务的等待时间是portMAX_DELAY，一直在等待事件通知的发生，等待获取到事件之后清除对应的任务通知值的位。
步骤：
明确使用哪个函数
发送消息：xTaskNotify()
接收消息：xTaskNotifyWait()
定义事件位
创建任务
实现任务主体逻辑

## Slide 8
THANKS
FreeRTOS 内核实现与应用开发实战指南
论坛： www.firebbs.cn
淘宝：fire-stm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺