## Slide 1
第12讲
内存设备
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
emWin
视频教程
主讲内容
内存设备简介
内存设备API
内存设备基础实验
1.
内存设备
2.
3.

## Slide 3
emWin
视频教程
内存设备
内存设备是emWin的一种绘图机制，可以用在很多的绘图操作中，最主要的作用是消除在绘制重叠项目时出现的屏幕闪烁现象。
甚至可以在这种机制的帮助下实现一些华丽炫酷的界面效果，比如类似毛玻璃的模糊效果。
1. 内存设备简介

## Slide 4
emWin
视频教程
内存设备
原理简介
不使用内存设备时，每一步绘制操作都会直接写入屏幕。
如果使用内存设备，所有的绘制操作都在内存中进行，绘制完成后才更新到屏幕。
1. 内存设备简介

## Slide 5
emWin
视频教程
内存设备
内存要求
内存设备使用的是emWin的动态内存空间。
1. 内存设备简介
内存设备的色彩深度 | 系统色彩深度 (LCD_BITSPERPIXEL) | 内存使用情况
1 bpp | 1 bpp | 1字节/8像素： (XSIZE + 7) / 8 * YSIZE
8 bpp | 2bpp、4bpp、8 bpp | XSIZE * YSIZE
16 bpp | 12bpp、16bpp | 2字节/像素： XSIZE * YSIZE * 2
32 bpp | 18bpp、24bpp、32bpp | 4字节/像素： XSIZE * YSIZE * 4
不支持透明度的内存设备

## Slide 6
emWin
视频教程
内存设备
内存要求
内存设备使用的是emWin的动态内存空间。
1. 内存设备简介
支持透明度的内存设备
内存设备的色彩深度 | 系统色彩深度 (LCD_BITSPERPIXEL) | 内存使用情况
1 bpp | 1 bpp | 2字节/8像素： (XSIZE + 7) / 8 * YSIZE * 2
8 bpp | 2bpp、4bpp、8 bpp | 2字节/像素 + 1字节/8像素： (XSIZE + (XSIZE + 7) / 8) * YSIZE
16 bpp | 12bpp、16bpp | 2字节/像素 + 1字节/8像素： (XSIZE * 2 + (XSIZE + 7) / 8) * YSIZE
32 bpp | 18bpp、24bpp、32bpp | 4字节/像素： XSIZE * YSIZE * 4

## Slide 7
emWin
视频教程
内存设备
使用步骤
  创建内存设备；
  激活内存设备；
  绘制图形；
  激活屏幕；
  复制绘图结果到屏幕；
  如不再使用，则删除内存设备。
1. 内存设备简介

## Slide 8
emWin
视频教程
内存设备
2. 内存设备API
函数名 | 描述
基础函数 | 
GUI_MEMDEV_Clear() | 将内存设备内容标记为未更改
GUI_MEMDEV_ClearAlpha() | 清除给定内存设备中的所有alpha值
GUI_MEMDEV_CopyToLCD() | 将内存设备的内容复制到LCD
GUI_MEMDEV_CopyToLCDAt() | 将内存设备的内容复制到LCD的指定位置
GUI_MEMDEV_Create() | 创建内存设备
GUI_MEMDEV_CreateEx() | 使用附加的创建标志创建内存设备
GUI_MEMDEV_CreateFixed() | 创建具有给定色彩深度的内存设备
GUI_MEMDEV_CreateFixed32() | 创建一个32bpp的内存设备
GUI_MEMDEV_Delete() | 删除内存设备并释放使用的内存
GUI_MEMDEV_Select() | 选择一个内存设备作为绘图操作的目标
GUI_SelectLCD() | 选择LCD作为绘图操作的目标

## Slide 9
emWin
视频教程
内存设备
2. 内存设备基础实验
代码分析
实验现象

## Slide 10
谢谢
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺