## Slide 1
第14讲
控件基础
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
emWin
视频教程
主讲内容
支持的控件类型
控件的重绘机制
如何使用控件
控件通用API
1.
控件基础
2.
3.
4.

## Slide 3
emWin
视频教程
1. 支持的控件类型
控件基础

## Slide 4
emWin
视频教程
控件实际上都是一个个窗口，所以控件的重绘也是通过调用WM_Exec()、GUI_Exec()或GUI_Delay()完成的。当控件的属性被更改时，控件的窗口或控件的一部分会被标记为无效，但此时不立刻执行重绘，重绘操作由窗口管理器在稍后完成，或者控件可以通过调用WM_Paint()或WM_Exec()强制执行重绘，直到所有无效窗口都被重绘。
控件创建时有一个默认的回调函数，调用GUI_Exec()会使得窗口管理器向这些控件回调函数发送 WM_PAINT 消息来执行重绘操作，所有以被标记为无效的控件的回调函数都会收到WM_PAINT消息。
2. 控件的重绘机制
控件基础

## Slide 5
emWin
视频教程
PROGBAR_Handle hProgBar;
GUI_DispStringAt("Progress bar", 100, 20);
hProgBar = PROGBAR_Create(100, 40, 100, 20, WM_CF_SHOW);
PROGBAR_SetValue(hProgBar, 45);
3. 如何使用控件
控件基础

## Slide 6
emWin
视频教程
4. 控件通用API
控件基础
函数名 | 描述
<WIDGET>_Callback() | 默认的回调函数
<WIDGET>_CreateIndirect() | 用于在对话框中自动创建控件
<WIDGET>_CreateUser() | 使用额外字节作为用户数据创建控件
<WIDGET>_GetUserData() | 检索上个函数创建的额外用户数据
<WIDGET>_SetUserData() | 设置控件的额外数据
WIDGET_EnableStreamAuto() | 是否支持所有流式位图格式
WIDGET_GetDefaultEffect() | 返回控件的默认效果
WIDGET_SetDefaultEffect() | 设置控件的默认效果
WIDGET_SetEffect() | 设置给定控件的效果
WIDGET_SetFocusable() | 设置接收输入焦点的功能

## Slide 7
emWin
视频教程
4. 控件通用API
控件基础
      <WIDGET>_CreateIndirect()
      创建要在对话框中使用的控件。

## Slide 8
emWin
视频教程
4. 控件通用API
控件基础
struct GUI_WIDGET_CREATE_INFO_struct
{
  GUI_WIDGET_CREATE_FUNC * pfCreateIndirect;
  const char * pName;
  I16 Id;
  I16 x0;
  I16 y0;
  I16 xSize;
  I16 ySize;
  U16 Flags;
  I32 Para;
  U32 NumExtraBytes;
};

## Slide 9
谢谢
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺