## Slide 1
第17讲
按钮控件
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
emWin
视频教程
主讲内容
按钮控件简介
按钮控件API
按钮控件基础实验
1.
按钮控件
2.
3.

## Slide 3
emWin
视频教程
emWin提供了三种按键式的控件，分别是：按钮（Button）、复选框（Checkbox）和单选按钮（Radio button）。
按钮控件主要用于触屏设备的交互，可以说是用户最重要的界面元素之一。
1. 按钮控件简介
按钮控件

## Slide 4
emWin
视频教程
1. 按钮控件简介
按钮控件
按钮控件支持三种通知代码，以区分不同的按钮动作。
通知代码 | 描述
WM_NOTIFICATION_CLICKED | 按钮已被点击
WM_NOTIFICATION_RELEASED | 按钮已被释放
WM_NOTIFICATION_MOVED_OUT | 按钮已被按下，且从按钮控件中移出而未释放

## Slide 5
emWin
视频教程
1. 按钮控件简介
按钮控件
按钮控件支持输入焦点，支持键盘或其他类似键盘的外部输入设备对按钮的控制。如果按钮控件已被聚焦，那它可以下表中的按键消息。
按键 | 描述
GUI_KEY_ENTER | 按下此键，按钮控件会被按下并立即释放，然后作出反应
GUI_KEY_SPACE | 按下此键，按钮控件状态变为按下状态 按下此键，按钮控件状态变为释放状态

## Slide 6
emWin
视频教程
2. 按钮控件API
按钮控件
函数名 | 描述
BUTTON_CreateEx() | 创建一个按钮控件
BUTTON_CreateIndirect() | 从对话框资源表中创建按钮控件
BUTTON_CreateUser() | 使用额外字节作为用户数据创建按钮
BUTTON_GetBitmap() | 返回按钮贴图的指针
BUTTON_GetBkColor() | 返回按钮的背景颜色
BUTTON_GetFont() | 返回按钮的字体
BUTTON_GetText () | 检索指定按钮的文本
BUTTON_GetTextAlign() | 返回按钮的文本格式
BUTTON_GetUserData() | 检索指定按钮的用户数据
BUTTON_IsPressed() | 返回按钮是否被按下
BUTTON_SetBitmap() | 设置按钮在使用时的位图贴图
BUTTON_SetBkColor() | 设置按钮的背景颜色
BUTTON_SetFocusColor() | 设置按钮被聚焦时的颜色
BUTTON_SetFocusable() | 设置是否使用输入聚焦功能
BUTTON_SetFont() | 设置按钮字体
BUTTON_SetFrameColor() | 设置按钮边框颜色
BUTTON_SetPressed() | 设置按钮的状态为按下或释放
BUTTON_SetStreamedBitmapEx() | 设置按钮在使用时的流位图贴图
BUTTON_SetText() | 设置按钮文本
BUTTON_SetTextAlign() | 设置按钮文本格式
BUTTON_SetTextColor() | 设置按钮文本颜色
BUTTON_SetTextOffset() | 调整按钮文本位置，考虑对齐情况
BUTTON_SetUserData() | 设置按钮的额外字节

## Slide 7
emWin
视频教程
按钮控件
      BUTTON_CreateEx()
      在指定位置创建指定大小的按钮控件。
      BUTTON_CreateIndirect()
      使用对话框方式间接创建一个按钮控件。
2. 按钮控件API

## Slide 8
emWin
视频教程
框架窗口控件
3. 按钮控件基础实验
代码分析
实验现象

## Slide 9
emWin
视频教程
框架窗口控件
3. 按钮控件贴图实验
代码分析
实验现象

## Slide 10
谢谢
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺