## Slide 1
第31讲
JPEG图片显示
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
emWin
视频教程
主讲内容
JPEG格式简介
JPEG显示API
JPEG图片显示基础实验
1.
JPEG图片显示
2.
3.

## Slide 3
emWin
视频教程
JPEG（发音为“jay-peg”）是一种标准的全色和灰度图像压缩方法，同时也是Joint Photographic Experts Group（联合图像专家组）的缩写。
JPEG通常用于压缩“真实世界”场景，线条画、卡通和其他非写实图像的压缩不是它的强项。JPEG是有损压缩，较小的图像质量损失，便可获得非常高的压缩水平。
emWin内置JPEG解码库。
1. JPEG格式简介
JPEG图片显示

## Slide 4
emWin
视频教程
emWin的JPEG库在解码图像时会固定占用33KB的RAM空间，这部分与图像大小无关，而总的RAM占用可通过下面的公式得到：
总RAM占用 = 图像X方向大小 * 80字节 + 33KB
其中图像的X方向大小取决于JPEG图片所使用的压缩类型。
1. JPEG格式简介
JPEG图片显示
压缩类型 | 图像的大小 (以像素为单位) | 总RAM占用（KB） | 与图像X方向大小相关的RAM占用（KB）
H1V1 | 160x120 | 45 | 12
H2V2 | 160x120 | 46 | 13
GRAY | 160x120 | 38 | 4
emWin解压缩JPEG所占用的内存由emWin自身的内存管理系统动态分配。在绘制完成JPEG图像后， RAM会被完整的释放。

## Slide 5
emWin
视频教程
2. JPEG显示API
JPEG图片显示
emWin支持的JPEG显示，提供的API函数主要支持两种图片显示方式：
一种是从外部存储器中读取数据并显示，一边读一边显示，占用RAM空间小，但显示速度很慢；
另一种是从外部存储器把图片数据全部读取出来再显示，显示速度较快，但占用大量RAM空间。

## Slide 6
emWin
视频教程
2. JPEG显示API
JPEG图片显示
函数名 | 描述
GUI_JPEG_Draw() | 绘制已加载到内存中的JPEG文件
GUI_JPEG_DrawEx() | 绘制不需要加载到内存中的JPEG文件
GUI_JPEG_DrawScaled() | 绘制具有缩放比例的JPEG文件，该文件已加载到内存中
GUI_JPEG_GetInfo() | 从已加载到内存中的JPEG文件填充GUI_JPEG_INFO结构
GUI_JPEG_GetInfoEx() | 从不需要加载到内存中的JPEG文件填充GUI_JPEG_INFO结构

## Slide 7
emWin
视频教程
JPEG图片显示
      GUI_JPEG_Draw()
      在当前窗口中的指定位置绘制一个已加载到内存中的jpeg文件。
      GUI_JPEG_DrawEx()
      在当前窗口的指定位置绘制不需要加载到内存中的jpeg文件。
2. JPEG显示API

## Slide 8
emWin
视频教程
JPEG图片显示
3. JPEG图片显示基础实验
代码分析
实验现象

## Slide 9
谢谢
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺