## Slide 1
第32讲
GIF图片显示
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
emWin
视频教程
主讲内容
GIF格式简介
GIF显示API
GIF图片显示基础实验
1.
GIF图片显示
2.
3.

## Slide 3
emWin
视频教程
GIF（Graphics Interchange Format）即图形交换格式，是由CompuServe公司在1980年代开发的一种图像文件格式。它被设计用来在数据网络之间传输图像。GIF标准支持交错、透明度、应用程序定义的数据，动画和原始文本的渲染。GIF文件使用LZW （Lempel-Zif-Welch）文件压缩方法来压缩图像数据。
GIF格式有两种版本，一种版本只能存储一张图像，而另一种版本加入了对多帧图像的支持。
1. GIF格式简介
GIF图片显示

## Slide 4
emWin
视频教程
emWin在做GIF解压的时候需要大约16KB左右的RAM空间。在完成图像绘制后，用于解压的RAM空间会被释放。
1. GIF格式简介
GIF图片显示

## Slide 5
emWin
视频教程
2. GIF显示API
GIF图片显示
函数名 | 描述
GUI_GIF_Draw() | 绘制已加载到内存中的GIF文件的第一张图像
GUI_GIF_DrawEx() | 绘制不需要加载到内存中的GIF文件的第一张图像
GUI_GIF_DrawSub() | 绘制已加载到内存中的GIF文件的给定子图像
GUI_GIF_DrawSubEx() | 绘制不需要加载到内存中的GIF文件的给定子图像
GUI_GIF_DrawSubScaled() | 使用缩放比例绘制已加载到内存中的GIF文件的给定子图像
GUI_GIF_DrawSubScaledEx() | 使用缩放比例绘制GIF文件的给定子图像，无需缩放即可将其加载到内存中
GUI_GIF_GetComment() | 返回已加载到内存中的GIF文件的给定注释
GUI_GIF_GetCommentEx() | 返回不需要加载到内存中的GIF文件的给定注释
GUI_GIF_GetImageInfo() | 返回有关已加载到内存中的GIF文件的给定子图像的信息
GUI_GIF_GetImageInfoEx() | 返回有关GIF文件的给定子图像的信息，该信息无需加载到内存中
GUI_GIF_GetInfo() | 返回有关已加载到内存中的GIF文件的信息
GUI_GIF_GetInfoEx() | 返回有关不需要加载到内存中的GIF文件的信息
GUI_GIF_GetXSize() | 返回加载到内存中的位图的X大小
GUI_GIF_GetXSizeEx() | 返回不需要加载到内存中的位图的X大小
GUI_GIF_GetYSize() | 返回加载到内存中的位图的Y大小
GUI_GIF_GetYSizeEx() | 返回不需要加载到内存中的位图的Y大小

## Slide 6
emWin
视频教程
GIF图片显示
      GUI_GIF_DrawSub()
      在当前窗口中的指定位置绘制gif文件的给定子图像，该文件已被加载到内存中。
      GUI_GIF_DrawSubEx()
      在当前窗口的指定位置绘制gif文件的给定子图像，该文件不必加载到内存中。
      GUI_GIF_GetImageInfo()
      返回已加载到内存中的GIF文件的给定子图像的信息。
      GUI_GIF_GetInfo()
      返回一个信息结构，其中包含关于已加载到内存中的给定GIF文件中的子图像的大小和数量的信息。
2. GIF显示API

## Slide 7
emWin
视频教程
GIF图片显示
      GUI_GIF_GetImageInfoEx()
      返回有关不加载到内存中的GIF文件的给定子图像的信息。
      GUI_GIF_GetInfoEx()
      返回一个信息结构，其中包含关于不加载到内存中的给定GIF文件中的子图像的大小和数量的信息。
2. GIF显示API

## Slide 8
emWin
视频教程
GIF图片显示
3. GIF图片显示基础实验
代码分析
实验现象

## Slide 9
谢谢
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺