## Slide 1
第33讲
PNG图片显示
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
emWin
视频教程
主讲内容
PNG格式简介
PNG显示API
PNG图片显示基础实验
移植PNG库
1.
PNG图片显示
2.
3.
4.

## Slide 3
emWin
视频教程
PNG（Portable Network Graphics）格式，是一种光栅图形文件格式，支持无损数据压缩和透明度，支持基于调色板的图像、灰度图像以及非调色板的全色RGB图像。
PNG是目前保证最不失真的格式，采用LZ77算法的派生算法进行压缩，能把图像文件压缩到极限以利于网络传输，但又能保留所有与图像品质有关的信息。
1. PNG格式简介
PNG图片显示

## Slide 4
emWin
视频教程
2. 移植PNG库
PNG图片显示
下载并解压PNG解码库。下载路径：https://www.segger.com/downloads/emwin/emWin_PNG
添加PNG解码库到工程；
在工程中添加PNG解码库头文件路径。

## Slide 5
emWin
视频教程
2. 移植PNG库
PNG图片显示
PNG库解码时会固定占用21KB的RAM空间，总的RAM占用可通过下面的公式得到：
总RAM占用 = （图像xSize + 1）* 图像ySize + 21KB

## Slide 6
emWin
视频教程
3. PNG显示API
PNG图片显示
函数名 | 描述
GUI_PNG_Draw() | 绘制已加载到内存中的PNG文件
GUI_PNG_DrawEx() | 绘制不需要加载到内存中的PNG文件
GUI_PNG_GetXSize() | 返回加载到内存中的位图的X大小
GUI_PNG_GetXSizeEx() | 返回不需要加载到内存中的位图的X大小
GUI_PNG_GetYSize() | 返回加载到内存中的位图的Y大小
GUI_PNG_GetYSizeEx() | 返回不需要加载到内存中的位图的Y大小

## Slide 7
emWin
视频教程
PNG图片显示
      GUI_PNG_Draw()
      在当前窗口的指定位置绘制一个已加载到内存中的png文件。
      GUI_PNG_DrawEx()
      在当前窗口的指定位置绘制一个png文件，该文件不必加载到内存中。
3. PNG显示API

## Slide 8
emWin
视频教程
PNG图片显示
4. PNG图片显示基础实验
代码分析
实验现象

## Slide 9
谢谢
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺