## Slide 1
第35讲
SIF格式字体显示
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
emWin
视频教程
主讲内容
生成SIF格式字体
SIF字体显示API
SIF格式字体显示实验
SIF格式简介
1.
SIF格式字体显示
2.
3.
4.

## Slide 3
emWin
视频教程
SIF格式字体显示
1. SIF格式简介
SIF格式，又被称为系统独立字体（System Independent Font）格式。也是一种包含字体信息的二进制文件。
XBF字体所有数据都需要从外部存储器加载，所以在中文字符内容变化或窗口切换时影响系统流畅度。而SIF格式的字体就不存在这个问题了，因为它在被emWin使用前会全部加载在例如RAM中，使用时直接从RAM读取，相对更加流畅。
不过SIF格式字体也有缺点，就是需要消耗大量RAM空间，在RAM较小的系统上无法使用此格式的大规模字库。

## Slide 4
emWin
视频教程
选择字库类型；
选择需要生成的字体、字形、大小和尺寸单位；
使能所有字符；
制作并导入模式文件；
保存字库文件；
等待字库生成完毕。
1.生成SIF格式字体
SIF格式字体显示

## Slide 5
emWin
视频教程
3. SIF字体显示API
SIF格式字体显示
函数名 | 描述
GUI_SIF_CreateFont() | 创建和选择SIF字体
GUI_SIF_DeleteFont() | 删除已创建的字体

## Slide 6
emWin
视频教程
SIF格式字体显示
      GUI_SIF_CreateFont()
      通过将指针传递给系统独立字体数据来设置要使用的字体。
      GUI_SIF_DeleteFont()
      删除参数pFont指向的SIF字体。
3. SIF字体显示API

## Slide 7
emWin
视频教程
SIF格式字体显示
4. SIF格式字体显示实验
代码分析
实验现象

## Slide 8
谢谢
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺