## Slide 1
第8讲
数值显示
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
emWin
视频教程
主讲内容
数值显示API
数值显示实验
1.
2.
数值显示

## Slide 3
emWin
视频教程
1. 数值显示API
数值显示
emWin提供了多种数值显示API，可用来显示十进制、浮点数、二进制、十六进制等形式的数值，还专门提供了一个API函数用于显示版本号。
这些数值显示API不需要浮点库的支持，并且都针对速度和大小进行了优化，在有些场景下可以简化程序并节省ROM空间和执行时间。

## Slide 4
emWin
视频教程
1. 数值显示API
数值显示
函数名 | 描述
显示十进制数 | 
GUI_DispDec() | 在当前位置显示指定位数的十进制数
GUI_DispDecAt() | 在指定位置显示指定位数的十进制数
GUI_DispDecMin() | 在当前位置显示最小位数的十进制数
GUI_DispDecShift() | 在当前位置显示指定位数的十进制长数，带小数点
GUI_DispDecSpace() | 在当前位置显示指定位数的十进制数，用空格代替前导零
GUI_DispSDec() | 在当前位置显示指定位数的十进制数，带符号
GUI_DispSDecShift() | 在当前位置显示指定位数的十进制长数，带小数点和符号
显示浮点数 | 
GUI_DispFloat() | 在当前位置显示指定位数的浮点数
GUI_DispFloatFix() | 在当前位置显示指定小数点右侧位数的浮点数
GUI_DispFloatMin() | 在当前位置显示最小位数的浮点数
GUI_DispSFloatFix() | 在当前位置显示指定小数点右侧位数的浮点数，带符号
GUI_DispSFloatMin() | 在当前位置显示最小位数的浮点数，带符号

## Slide 5
emWin
视频教程
1. 数值显示API
数值显示
函数名 | 描述
显示二进制数 | 
GUI_DispBin() | 在当前位置显示二进制数
GUI_DispBinAt() | 在指定位置显示二进制数
显示十六进制数 | 
GUI_DispHex() | 在当前位置显示十六进制数
GUI_DispHexAt() | 在指定位置显示十六进制数
emWin版本 | 
GUI_GetVersionString() | 返回emWin的当前版本

## Slide 6
emWin
视频教程
2. 数值显示实验
代码分析
实验现象
数值显示

## Slide 7
谢谢
[野火]《emWin应用开发实战指南—基于STM32》
公众号
淘宝店铺