## Slide 1: 【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺
第15章 创建任务

## Slide 2
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
主讲内容
参考资料:《μCOS-III内核实现与应用开发实战指南》
15.1 硬件初始化
15.2 创建单任务
15.3 创建多任务
15.4 下载验证

## Slide 3
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  硬件初始化
本章创建的任务需要用到开发板上的LED，所以先要将LED相关的函数初始化好，为了方便以后统一管理板级外设的初始化，我们在bsp.c文件中创建一个BSP_Init()函数，专门用于存放板级外设初始化函数

## Slide 4
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  创建单任务
    定义任务栈
#define APP_TASK_START_STK_SIZE 128
static CPU_STK AppTaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE];
    定义任务控制块
static OS_TCB AppTaskStartTCB;
    定义任务主体函数

## Slide 5
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
    创建任务
OSTaskCreate((OS_TCB *)&AppTaskStartTCB,
(CPU_CHAR *)"App Task Start",
(OS_TASK_PTR ) AppTaskStart,
(void *) 0,
(OS_PRIO ) APP_TASK_START_PRIO,
(CPU_STK *)&AppTaskStartStk[0],
(CPU_STK_SIZE) APP_TASK_START_STK_SIZE / 10,
(CPU_STK_SIZE) APP_TASK_START_STK_SIZE,
(OS_MSG_QTY ) 5u,
(OS_TICK ) 0u,
(void *) 0,
(OS_OPT )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
(OS_ERR *)&err);

## Slide 6
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
    启动任务
/* 启动任务，开启调度 */
OSStart(&err);
  下载验证

## Slide 7
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  创建多任务
创建多任务只需要按照创建单任务的套路依葫芦画瓢即可，接下来我们创建四个任务，分别是起始任务、 LED1 任务、 LED2 任务和 LED3 任务。任务1让一个LED灯闪烁，任务2让另外一个LED闪烁，两个LED闪烁的频率不一样，三个任务的优先级不一样
  下载验证

## Slide 8
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺
THANKS
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南