## Slide 1: 【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺
第6章 时间戳

## Slide 2
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
主讲内容
参考资料:《μCOS-III内核实现与应用开发实战指南》
6.1 时间戳简介
6.2 时间戳的实现
6.3 时间戳代码讲解
6.4 main()函数
6.5 实验现象

## Slide 3
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  时间戳简介
本章实现时间戳用的是ARM Cortex-M系列内核中的DWT这个外设的功能
在μC/OS-III中，很多地方的代码都加入了时间测量的功能，比如任务关中断的时间，关调度器的时间等。
时间戳实际上就是一个时间点

## Slide 4
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  时间戳的实现
在ARM Cortex-M系列内核中，有一个DWT的外设，该外设有一个32位的寄存器叫CYCCNT，它是一个向上的计数器，记录的是内核时钟HCLK运行的个数，当CYCCNT溢出之后，会清零重新开始向上计数。该计数器在μC/OS-III中正好被用来实现时间戳的功能。

## Slide 5
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
    CPU_Init()函数
CPU_Init()函数在cpu_core.c中实现。
主要做三件事：
1、初始化时间戳
2、初始化中断禁用时间测量
3、初始化CPU名字。
    CPU_TS_Init()函数
CPU_TS_Init()是时间戳初始化函数，在cpu_core.c中实现
CPU_TS_TmrFreq_Hz是一个在cpu_core.h中定义的全局变量，表示CPU的系统时钟，具体大小跟硬件相关

## Slide 6
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
    CPU_TS_TmrInit()函数
时间戳定时器初始化函数CPU_TS_TmrInit()在cpu_core.c实现
1、先启用DWT外设，这个由另外内核调试寄存器DEMCR的位24控制，写1启用。
2、启用CYCCNT寄存器之前，先清零。
3、启用CYCCNT寄存器，这个由DWT_CTRL(代码上宏定义为DWT_CR)的位0控制，写1启用。

## Slide 7
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
    BSP_CPU_ClkFreq()函数
BSP_CPU_ClkFreq()是一个用于获取CPU的HCLK时钟的BSP函数，具体跟硬件相关，目前只是使用软件仿真，则把硬件相关的代码注释掉，直接手动设置CPU的HCLK的时钟等于软件仿真的时钟25000000HZ。BSP_CPU_ClkFreq()在cpu_core.c实现，
    CPU_TS_TmrFreqSet()函数
CPU_TS_TmrFreqSet()函数在cpu_core.c定义，把函数BSP_CPU_ClkFreq()获取到的CPU的HCLK时钟赋值给全局变量CPU_TS_TmrFreq_Hz

## Slide 8
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
    CPU_TS_TmrRd()函数
CPU_TS_TmrRd()函数用于获取CYCNNT计数器的值，在cpu_core.c中定义
    OS_TS_GET()函数
OS_TS_GET()函数用于获取CYCNNT计数器的值，实际上是一个宏定义，将CPU底层的函数CPU_TS_TmrRd()重新取个名字封装，供内核和用户函数使用，在os_cpu.h头文件定义

## Slide 9
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  编写main()函数
主函数与上一章区别不大，首先在main()函数开头加入CPU_Init()函数，然后在任务1中对延时函数的执行时间进行测量
时间戳时间测量功能在软件仿真的时候使用不了，只能硬件仿真，这里仅能够讲解代码功能
  实验现象

## Slide 10
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺
THANKS
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南