## Slide 1: 【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺
第7章 临界段

## Slide 2
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
主讲内容
参考资料:《μCOS-III内核实现与应用开发实战指南》
7.1 临界段简介
7.2 Cortex-M内核快速关中断指令
7.3 关中断
7.4 开中断
7.5 临界段代码的应用
7.6 测量关中断时间

## Slide 3
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  临界段简介
临界段代码，也称作临界域，是一段不可分割的代码。μC/OS中包含了很多临界段代码。如果临界段可能被中断，那么就需要关中断以保护临界段。如果临界段可能被任务级代码打断，那么需要锁调度器保护临界段。
临界段用一句话概括就是一段在执行的时候不能被中断的代码段。
μC/OS对临界段的保护本质上还是回到对中断的开和关的控制
OS_CRITICAL_ENTER()
OS_CRITICAL_EXIT()
OS_CRITICAL_EXIT_NO_SCHED()
OS_CRITICAL_ENTER_CPU_EXIT()。

## Slide 4
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  Cortex-M内核快速关中断指令
CPSID I ;PRIMASK=1 ;关中断
CPSIE I ;PRIMASK=0 ;开中断
CPSID F ;FAULTMASK=1 ;关异常
CPSIE F ;FAULTMASK=0 ;开异常
在μC/OS中，对中断的开和关是通过操作PRIMASK寄存器来实现的
使用CPSID I指令就能立即关闭中断

## Slide 5
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  关中断
μC/OS中关中断的函数在cpu_a.asm中定义，无论上层的宏定义是怎么实现的，底层操作关中断的函数还是CPU_SR_Save()
  开中断
开中断要与关中断配合使用，μC/OS中开中断的函数在cpu_a.asm中定义，无论上层的宏定义是怎么实现的，底层操作关中断的函数还是CPU_SR_Restore()

## Slide 6
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
  测量关中断时间
μC/OS提供了测量关中断时间的功能，通过设置cpu_cfg.h中的宏定义CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN为1就表示启用该功能。
    测量关中断时间初始化
CPU_IntDisMeasInit()
    测量最大关中断时间
如果用户启用了CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN这个宏定义，那么系统在关中断的时候会调用了开始测量关中断最大时间的函数 CPU_IntDisMeasStart()，开中断的时候调用停止测量关中断最大时间的函数CPU_IntDisMeasStop()

## Slide 7
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南
    获取最大关中断时间
μC/OS也提供了三个与获取关中断时间有关的函数，分别是：
CPU_IntDisMeasMaxCurReset()
CPU_IntDisMeasMaxCurGet()
CPU_IntDisMeasMaxGet()

## Slide 8
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺
THANKS
【野火】μCOS-III内核实现与应用开发实战指南